## Slide 1: Luaスクリプトによる機能追加 BatteryRTL
ドローンエンジニア養成塾 第19期

## Slide 2: 業務中に感じた課題
業務上、見晴らしの良い場所で2㎞近く遠隔へ100m超の高度で空撮の実施がある。（機体はDJI製）
バッテリー状態を見ながら撮影するが、遠距離であることから帰還するバッテリー残量に合わせてミッション飛行する。
帰還時に高度を下げつつホームポジションへ戻すことを行い、着陸時間の節約を実施していた。

## Slide 3: あったらよい機能
バッテリー残量を監視して、閾値超過後に目標高度に向けて下降しながら ホームポイントへ帰還して、ホームポイント上空に到着後、着陸まで行う。
バッテリー残量をきっかけに帰還することから、Battery-RTL（BRTL）として、 Luaスクリプトで機能実装を実施した。
各種設定はカスタムパラメータとして「BRTL_」の接頭語で設定できるように 実装

## Slide 4: おことわり
あくまで、シミュレータ上で検証したものです。
実際のAutopilot上では動かしていないです。
ご了承くださいませ。

## Slide 5
H
機能概要
高度
100m
ホームポイントまで
50m
目標高度
50m
Guidedモード
RTLモード
Land
モード
BRTL_TARGET_ALT
BRTL_THRESHOLD
バッテリー残量
判定閾値 40％
BRTL_RTL_DIST

## Slide 6: カスタムパラメータ一覧
システム制御パラメータ
BRTL_ ENABLE：1： BRTL機能の有効/無効 (1=有効, 0=無効)
BRTL_THRESHOLD：30： バッテリー残量閾値 (%, 1-99)
BRTL_HUD_ENABLE：1： HUDメッセージ表示 (1=表示, 0=非表示)
BRTL_DEBUG：1： デバッグ情報表示 (1=表示, 0=非表示)
飛行制御パラメータ
BRTL_DESC_RATE：100： 降下速度 (cm/s, 50-500)
BRTL_TARGET_ALT：10： ホーム上空目標高度 (m, 5-100)
BRTL_MAX_H_SPEED：8： 最大水平速度 (m/s, 2-20)
BRTL_MSG_INTRVL：5： メッセージ表示間隔 (秒, 1-30)
着陸制御パラメータ
BRTL_HOVER_TIME：2： ホーム上空ホバリング時間 (秒, 1-10)
BRTL_ARRIVE_DIST：10： ホーム到着判定距離 (m, 5-20)
BRTL_ARV_ALT_DIFF：5： ホーム到着判定高度差 (m, 3-10)
BRTL_LAND_TIMEOUT：30： LAND切替タイムアウト (秒, 10-60)
BRTL_RETRY_DELAY：2： リトライ間隔 (秒, 1-5)
BRTL_RTL_DIST：20： ホーム手前距離でRTL切替 (m, 10-50)
BRTL_RTL_LOIT_SEC：3： RTLホバリング時間 (秒, 1-10)